MONITORING VODOTOKOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019 
Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. izvaja monitoring reke Pake v MO Velenje od leta 2006 dalje. Pričujoči document je povzetek poročila za leto 2019, ki je v celoti dostopno na Uradu za urejanje prostora MO Velenje.

MONITORING VODOTOKOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2019

Izvajalec: Eurofins ERICo Slovenija, d. o. o.

IZVLEČEK

V letu 2019 so bile za Mestno občino Velenje opravljene analize vzorcev vode iz vodotoka Paka na treh odvzemnih mestih, vodotoka Lepena na dveh odvzemnih mestih in na vodotoku Sopota na enem odvzemnem mestu. V vzorcih vode so bile opravljene fizikalno kemijske analize (pH, vsebnost kisika, specifična električna prevodnost, motnost, suspendirane snovi, KPKd, BPK5, amonij, nitrat, nitrit, ortofosfat, sulfat, klorid, celotni fosfor, celotni dušik, organsko vezani halogeni sposobni adsorbcije (AOX), celotna trdota, svinec, nikelj, baker, cink, krom, molibden in mangan) in analize bioloških elementov kakovosti (fitobentos in bentoški nevretenčarji). Na osnovi rezultatov je bilo ovrednoteno kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa.

Glede na razpoložljive rezultate in kriterije za oceno stanja, ki so že na voljo, je bilo ocenjeno, da vodotoki na vseh merilnih mestih dosegajo kriterije za dobro kemijsko in dobro ekološko stanje.

UVOD

Monitoring vodotokov v Mestni občini Velenje v letu 2019 je bil opravljen na osnovi ponudbe Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. P 165/06/19 in pogodbe št. POG. – 0618/2019.

V Šaleški dolini je reka Paka največji vodotok. Po tipologiji rek spada med “Male reke pod kraškim izvirom_Predalpsko hribovje_donavsko porečje”. Porečje reke Pake meri 210 km2. Njen pretočni režim je pluvialno-nivalni z jesenskimi (dežnimi) in spomladanskimi viški (topljenje snega). V zgornjem toku teče po hribovskem svetu, v velikem delu po soteski, v srednjem toku pa teče skozi mesto Velenje. Reka Paka je tudi manjši hodournik in je podvržena velikim nihanjem v pretokih. Za onesnaženje je reka Paka še posebej podvržena v času nizkih pretokov, saj lahko sušna obdobja trajajo tudi do dva meseca in več. Pritoka Škalskega in Velenjskega jezera, Lepena in Sopota, sta hudourniška potoka, ki v jezera prinašata hranilne snovi, zaradi česar je pomembno spremljati tudi njuno kakovostno stanje. Mestna občina Velenje je zelo gosto poseljeno območje Šaleške doline, kar predstavlja potencialno tveganje za onesnaževanje vodotokov v njej.  Monitoring, ki zagotavlja redno spremljanje kakovostnega stanja vodotokov v Mestni občini Velenje, je zato s stališča pravočasne zaznave morebitnega poslabšanja kakovostnega  stanja, zelo pomemben.

VZORČENJE

Vzorčenje za namen fizikalno-kemijskih in bioloških analiz je bilo izvedeno na treh odvzemnih mestih na reki Paki, na dveh odvzemnih mestih na vodotoku Lepena in na enem odvzemnem mestu na vodotoku Sopota. Odvzemna mesta, število vzorčenj in analiz posameznih elementov stanja vodotoka so podani v preglednici 1.

Preglednica 1: Odvzemna mesta in število vzorčenj za posamezne elemente stanja vodotoka.

| Odvzemno mesto | Število fiz-kem. analiz | Število bioloških analiz |
| --- | --- | --- |
| Selo nad Velenjem | 4 | 2 |
| Velenje | 4 | 2 |
| Pesje | 4 | 2 |
| Lepena pred Škalskim jezerom | 2 | 1 |
| Lepena pred Velenjskim jezerom | 2 | - |
| Sopota pred Velenjskim jezerom | 2 | 1 |

Vzorčenje površinskih tekočih vod je bilo izvedeno po akreditirani metodi (akreditacija laboratorija po SIST EN ISO/IEC 17025 – št. akreditacijske listine Eurofins ERICo Slovenija LP-018) v skladu s standardom SIST ISO 5667-6 (Navodilo za vzorčenje iz rek in vodnih tokov). Priprava vzorcev na terenu, transport in skladiščenje odvzetih vzorcev vode je potekalo v skladu s standardom SIST ISO 5667-3 (Navodila za shranjevanje in ravnanje z vodnimi vzorci).

# Predpisana zakonodaja v Sloveniji:

# Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)

# Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. št.14/09, 98/2010, 96/13 in 24/16)

# Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. št.10/09, 81/11 in 73/16) in

# Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Ur. l. št. 63/05, 26/06, 32/11 in 8/18).

Opis odvzemnih mest

Reka Paka - Selo nad Velenjem:

Vzorci so bili odvzeti pod mostom ceste za Trebeliško. Brežine reke so na levem bregu naravne, na desnem pa so urejene (veliki kamni), porasle s travami, grmičevjem in drevesi. Na desni strani struge pelje cesta, v ozadju je naselje in manjši industrijski obrati in delavnice, na levi strani struge pa je gozd. Rečno dno je naravno, prevladujejo kamni in prodniki. Voda je bila ob vzorčenjih na pogled vedno čista, brez neprijetnega vonja, pod prodniki ni bilo prisotnih črnih lis, kot znak anaerobnega okolja.

Reka Paka - Velenje:

Vzorci so bili odvzeti pod mostom čez Pako – Cesta talcev. Brežine so delno urejene, porasle s travo. Na desni strain struge stojijo bloki, na levi strani pa obrtno-stavanjski objekt in travnik. Rečno dno je prodnato s posameznimi večjimi kamni. Voda je bila ob vzorčenjih običajno dokaj čista, brez neprijetnega vonja in črnih lis pod prodniki.

Reka Paka - Pesje:

Vzorci so bili odvzeti v Pesju. Brežne so delno urejene, utrjene z velikimi kamni in v zgornji polovici porasle s travami. Na desni strani struge stojijo industrijski objekti, na levi strani struge, je cesta, v ozadju gozd. Rečno dno je iz prodnikov, večjih kamnov, ob robovih struge pa je delno muljevito. Voda je bila ob vzorčenjih običajno dokaj čista, brez neprijetnega vodnja in črnih lis pod prodniki.

Lepena pred Škalskim jezerom:

Vzorci so bili odvzeti pred izlivom vode v Škalsko jezero, pri konjereji v Škalah. Brežine so urejene, porasle z grmičevjem in travami, rečno dno je delno utrjeno z velikimi kamni, delno pa naravno. Na desni strani struge je konjereja, na levi cesta, v ozadju travniki in pridelovalne površine. Voda je bila ob vzorčenjih motna, brez vonja. Črnih lis pod prodniki ni bilo.

Lepena pred Velenjskim jezerom:

Vzorci so bili odvzeti pred izlivom vode v jezero, tik preden se struga vodotoka razširi in se prične mešanje z jezersko vodo. Dno vodotoka je kamnito, naravno, brežine so naravne in močno poraščene z grmičevjem. Struga je obdana z drevesi, v ozadju so travniki.  Voda je bila ob vzorčenjih na pogled vedno čista, brez neprijetnega vonja, pod prodniki ni bilo prisotnih črnih lis.

Sopota pred Velenjskim jezerom:

Vzorci so bili odvzeti pred izlivom vode v Velenjsko jezero, v Škalah, okoli 500 m gorvodno pred Velenjskim jezerom. Dno vodotoka je kamnito, naravno, brežine so naravne in poraščene z grmičevjem. Na območju odvzemnega mesta so kmetijske površine. Voda je bila ob vzorčenjih na pogled vedno čista, brez neprijetnega vonja, pod prodniki ni bilo prisotnih črnih lis

Vodotoki Paka, Lepena in Sopota se po tipologiji rek na vseh odvzemnih mestih uvrščajo v ekološki tip vodotoka “Male reke pod kraškim izvirom/Predalpska hribovja-donavsko porečje (R_SI_4_PA_hrib-D_1_KI)”.

# POVZETEK REZULTATOV

Ocena kakovostnega stanja vodotokov Paka, Lepena in Sopota je bila pripravljena v skladu z Uredbo o monitoringu površinskih voda (Ur. l. št.14/09, 98/10, 96/13 in 24/16), upoštevajoč obstoječe kriterije vrednotenja. Lestvica za oceno kemijskega stanja je dvostopenjska: dobro kemijsko stanje in slabo kemijsko stanje. Lestvica za oceno ekološkega stanja pa je petstopenjska: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo in zelo slabo ekološko stanje stanje.

Reka Paka v Selu nad Velenjem

Za to odvzemno mesto je bilo ovrednoteno dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo zelo dobro ekološko stanje glede na BPK5 in na osnovi nitratov dobro ekološko stanje. Končna ocena na podlagi splošnih fizikalno kemijskih elementov je dobro ekološko stanje.Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal je pokazalo, da je vodno telo na tem odvzemnem mestu izpolnjevalo pogoje za dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti je pokazalo dobro ekološko stanje glede na preiskave bentoških nevretenčarjev in zelo dobro ekološko stanje glede na peiskave fitobentosa. Končna ocena na podlagi bioloških elementov kakovosti je dobro ekološko stanje.

Reka Paka v Velenju

Za to odvzemno mesto je bilo ovrednoteno dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo zelo dobro ekološko stanje glede na BPK5 in na osnovi nitratov dobro ekološko stanje. Končna ocena na podlagi splošnih fizikalno kemijskih elementov je dobro ekološko stanje. Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal je pokazalo, da je vodno telo na tem odvzemnem mestu izpolnjevalo pogoje za dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti je pokazalo dobro ekološko stanje glede na preiskave bentoških nevretenčarjev in dobro ekološko stanje glede na peiskave fitobentosa. Končna ocena na podlagi bioloških elementov kakovosti je dobro ekološko stanje.

Reka Paka v Pesju

Za to odvzemno mesto je bilo ovrednoteno dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo dobro ekološko stanje  glede na parametra BPK5 in nitrati. Končna ocena na podlagi splošnih fizikalno kemijskih elementov je dobro ekološko stanje. Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal je pokazalo, da je vodno telo na tem odvzemnem mestu izpolnjevalo pogoje za dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti je pokazalo dobro ekološko stanje glede na preiskave bentoških nevretenčarjev in dobro ekološko stanje glede na peiskave fitobentosa. Končna ocena na podlagi bioloških elementov kakovosti je dobro ekološko stanje.

Lepena  pred Škalskim jezerom

Za to odvzemno mesto je bilo ovrednoteno dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo zelo dobro ekološko stanje glede na BPK5 in dobro ekološko stanje na osnovi nitratov. Končna ocena na podlagi splošnih fizikalno kemijskih elementov je dobro ekološko stanje. Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal je pokazalo, da je vodno telo na tem odvzemnem mestu  izpolnjevalo  pogoje za dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti je pokazalo dobro ekološko stanje glede na preiskave bentoških nevretenčarjev in zelo dobro ekološko stanje glede na peiskave fitobentosa. Končna ocena na podlagi bioloških elementov kakovosti je dobro ekološko stanje.

Lepena  pred Velenjskim jezerom

Za to odvzemno mesto je bilo ovrednoteno dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo zelo dobro ekološko stanje  glede na parametra BPK5 in nitrati. Končna ocena na podlagi splošnih fizikalno kemijskih elementov je zelo dobro ekološko stanje. Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal je pokazalo, da je vodno telo na tem odvzemnem mestu  izpolnjevalo  pogoje za dobro ekološko stanje.

Na tem odvzemnem mestu vzorci za biološke analize niso bili odvzeti.

Sopota pred Velenjskim jezerom

Za to odvzemno mesto je bilo ovrednoteno dobro kemijsko stanje in dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi rezultatov splošnih fizikalno kemijskih elementov je pokazalo zelo dobro ekološko stanje  glede na  BPK5 in dobro ekološko stanje na osnovi nitratov.. Končna ocena na podlagi splošnih fizikalno kemijskih elementov je dobro ekološko stanje Vrednotenje rezultatov parametrov posebnih onesnaževal je pokazalo, da je vodno telo na tem odvzemnem mestu  izpolnjevalo  pogoje za dobro ekološko stanje.

Vrednotenje na osnovi bioloških elementov kakovosti je pokazalo dobro ekološko stanje glede na preiskave bentoških nevretenčarjev in dobro ekološko stanje glede na peiskave fitobentosa. Končna ocena na podlagi bioloških elementov kakovosti je dobro ekološko stanje.

PRIMERJAVA STANJA V LETIH 2006 – 2019

Primerjava večletnih rezultatov monitoringa na vodotokih v Mestni občini Velenje je pokazala,  da se stanje reke Pake in Lepene od leta 2006, odkar se izvajajo vsakoletni redni letni monitoringi, ni bistveno spremenilo, saj  – na obeh vodotokih ostaja dobro kemijsko in dobro ekološko stanje. Tudi na vodotoku Sopota, ki je bil v letu 2019 prvič vključen v monitoring, je bilo ugotovljeno dobro kemijsko in ekološko stanje.