Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje,  št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017) na 18. seji dne 25. maja 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje), ki obsega:

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/12, z dne 13. 4. 2012),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 20/12, z dne 14. 11. 2012),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/17, z dne 19. 4. 2017).

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu

Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO – UPB1

(Uradni vestni MOV št. 7/21)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme, ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990, družbenega plana Občine Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnitve 2009 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 13/04 in 17/10), OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT STARA VAS – ZAHOD (TEHNOLOŠKI PARK VELENJE), v nadaljnjem besedilu odloka kratko: OPPN, ki ga je izdelal Studio Perspektiva d.o.o., Na Šancah 96, Ravne na Koroškem, pod številko projekta 03/2011-OPPN.

2. člen

Sestavni del tega odloka je v 1. členu naveden projekt, ki ga sestavljajo:

- Tekstualni del (obrazložitev OPPN);

- Kartografski del z grafičnimi prikazi:

1.  Širši prikaz z mejo obravnave						M-1:5000

2.  Situacija obstoječega stanja z mejo obravnave			M-1:1000

3.  Izris iz veljavnih prostorskih sestavin družbenega plana MOV		M-1:5000

4.  Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji			M-1:2000

5.  Ureditvena situacija							M-1:1000

6.  Kotirana situacija							M-1:1000

7.  Prometna situacija							M-1:1000

8.  Ureditev zelenih površin						M-1:1000

9.  Načrt parcelacije 							M-1:1000

10. Zbirna karta komunalnih vodov					M-1:1000

-     Smernice in pridobljena mnenja na izdelani OPPN;

- Idejni projekt elektro instalacij in električne opreme na območju OPPN

(št. projekta 02/2011-IDP).

Sestavni del tega odloka je tudi projekt z naslovom Idejni načrt zunanje ureditve ob objektu Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju - posebne strokovne podlage; št. projekta Ap 390/2012-PSP, ki jih je izdelalo projektivno podjetje ARHENA, arhitekt Marijan Kac, s.p., Efenkova cesta 61, Velenje, v oktobru 2012.

II. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE OPPN V PROSTOR

3. člen

2.1. Opis vplivov in povezav prostorskih ureditev s sosednjimi območji

Lokacija predvidenega tehnološkega parka je nepozidana. Teren obravnavane lokacije je niveletno pod nivojem Koroške ceste. Lokacija je ugodno orientirana za namene poslovno, servisnega, proizvodnega, obrtnega in storitvenega kompleksa, dopustna je tudi stanovanjska gradnja v povezavi z ostalimi dejavnostmi. Ugodna je  osončenost celotnega kompleksa glede na orientacijo pobočja.

Obravnavano območje leži na severozahodnem delu mesta Velenje, zahodno od obstoječe stanovanjske zazidave v Stari vasi. Na severozahodu in severu območje OPPN omejuje obstoječa Koroška cesta medtem, ko je na jugu in jugozahodu omejeno z industrijsko cono ob cesti Simona Blatnika. Območje skupne velikosti cca. 20 ha gravitira proti jugozahodu pod padcem cca. 2,5%.

4. člen

2.2. Osnovna namenska raba prostora

Namenska raba prostora je opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega družbenega plana Mestne občine Velenje. Razporeditev objektov in naprav se tem zahtevam v celoti podreja in hkrati prilagaja obstoječi situaciji na terenu.

Namenska raba se glede na obstoječi ZN spreminja. Obravnavano območje je po starem ZN namenjeno izgradnji večstanovanjskih objektov. Območje je danes nepozidano in bo namenjeno poslovnim, servisnim, proizvodnim, izobraževalnim in stanovanjskim dejavnostim. Objekti na obravnavanem prostoru bodo postavljeni glede na linije komunikacij v predvideni zazidavi, kar nudi možnost vzpostavitve linijskega reda v prostoru. Ta koncept je bil osnova pri definiranju oblike in velikosti karejev, ki jih je možno členiti glede na dejanske potrebe in iz tega izhajajoče definirati posamezne velikosti in dimenzije enote in rastra celotnega kompleksa.

5. člen

2.3. Podrobnejša namenska raba prostora

V grafičnih podlogah so razvidne predvidene zasnove glede enovite namenske zasnove celotnega kompleksa.

Znotraj posameznih karejev in zelenih ter ostalih površin so možne spremembe namembnosti. Prav tako je dopustno združevanje posameznih karejev, preostalih površin in objektov preko notranjih internih cestnih povezav ter drugačna zasnova predvidenih objektov (oblika in velikost tlorisov, višine objektov, tolerance). Za takšne spremembe je potrebno izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) ter zanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

Na območju obstoječe obrtne, poslovno, servisne cone na JV delu območja OPPN je dopustna sprememba namembnosti obstoječih obrtnih, poslovnih in servisnih objektov, dozidave ter dopolnilna gradnja obrtnih, poslovnih in servisnih objektov, po arhitekturnih in oblikovnih načelih obstoječih objektov ob napajalni cesti že zgrajenih objektov (tako glede tlorisnih dimenzij, etažnosti, naklonov streh in upoštevanjem gradbenih linij tega kareja). Ta načela so razvidna iz tekstualnega dela in grafičnih prilog projekta opisanega v 1. in 2. členu tega odloka.

6. člen

2.4. Območje obdelave OPPN

Območje OPPN je velikosti cca 20 ha in zajema zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini Velenje:

1654/18, 1654/20, 1658/10, 1658/8, 1661/1, 1661/16, 1661/18, 1661/5, 1661/6, 1732/10, 1732/14, 1732/15, 1732/16, 1732/18, 1732/19, 1732/21, 3567, 649/1, 649/2, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 651, 652/1, 652/2, 653, 654, 655/1, 655/2, 656, 657, 658/1, 658/2, 659, 672/5, 675/2, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 679, 680, 681, 682, 683/1, 683/2, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698/1, 730/1, 732, 734, 747, 748, 749, 750, 752/1, 752/2, 753, 754, 755/1, 755/2, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763/1, 763/2, 764, 765, 766/1, 766/2, 767/1, 767/2, 767/3, 768/1, 768/2, 769, 770, 771/2, 771/3, 771/4, 772, 773, 774, 775, 778, 779, 780, 781, 782, 783/10, 783/11, 783/13, 783/15, 783/17, 783/18, 783/19, 783/20, 783/21, 783/22, 783/23, 783/24, 783/25, 783/26, 783/27, 783/28, 783/29, 783/30, 783/31, 783/4, 783/5, 784/2, 785/11, 785/12, 785/13, 785/6, 786/1, 786/2, 790, 791, 792/2.

7. člen

2.5. Rešitve načrtovanih objektov in površin

Območje je danes v glavnem nepozidano. Predvideni objekti morajo biti v danem prostoru postavljeni na parcelno mrežo, kar nudi možnost razgibanosti in prepletanja na nivoju posameznih karejev. Objekte je možno snovati posamezno, v povezavi na zasnovo večjih kompleksov, vendar v maniri vizualne členitve velikih gmot.

Kriteriji, ki so bili oblikovani, za urejanje opredeljenega območja OPPN so naslednji:

Obstoječe lokalne ceste predstavljajo izhodišče gradnje, na katerem se zgradi in uredi vzporedna prometna mreža dostopnih cest, obenem pa se nova zazidava uredi na izhodiščih mrežnega sistema parcelacije, ki se prilagaja predvideni hitri cesti. Pozidava naj bo glede vertikalnih gabaritov globalno poenotena, pa vseeno dinamična z vzpostavitvijo posameznih dominant v prostoru. Zaradi neokrnjenih vedutnih pogledov je treba vertikalne gabarite snovati hierarhično glede pomembnosti grajene strukture.

8. člen

2.6. Velikost in zmogljivost objektov:

Kare a12: tlorisna površina kareja znaša 4.575,00 m2, v dimenzijah 75,00m x 61,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 60m (tolerance ±2,00m), v trikotni tlorisni obliki z dimenzijami 75,00m x 61,00m (tolerance ±2,00m po krajših stranicah).

Kare b8: tlorisna površina kareja znaša 2.200,00 m2, v dimenzijah 40,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 30m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 40,00m x 55,00m (tolerance ±2,00m).

Kare b11: tlorisna površina kareja znaša 1.840,00 m2, v dimenzijah 40,00m x 46,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 40,00m x 46,00m (tolerance ±2,00m).

Kare d4: tlorisna površina kareja znaša 2.636,88 m2, v dimenzijah 80,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 60m (tolerance ±2,00m), v trikotni tlorisni obliki z dimenzijami 71,66m x 53,75m (tolerance ±2,00m po krajših stranicah).

Kare c6+d6: tlorisna površina kareja c6 znaša 800,00 m2, v dimenzijah 16,00m x 50,00m, ter kareja d6 4.000,00 m2, v dimenzijah 80,00m x 50,00m. Na parceli d6 je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m)  v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 50,00m (tolerance ±2,00m), z zmožnostjo razširitve na parcelo c6 do maksimalne višine 20m.

Kare d10: tlorisna površina kareja znaša 1.600,00 m2, v dimenzijah 80,00m x 20,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 20,00m (tolerance ±2,00m).

Kare d12: tlorisna površina kareja znaša 2.800,00 m2, v dimenzijah 80,00m x 35,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 35,00m (tolerance ±2,00m).

Kare e8: tlorisna površina kareja znaša 2.200,00 m2, v dimenzijah 40,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 30m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 40,00m x 55,00m (tolerance ±2,00m).

Kare f4: tlorisna površina kareja znaša 4.800,00 m2, v dimenzijah 80,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 60,00m (tolerance ±2,00m).

Kare f6: tlorisna površina kareja znaša 4.000,00 m2, v dimenzijah 80,00m x 50,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 50,00m (tolerance ±2,00m).

Kare f10: tlorisna površina kareja znaša 1.600,00 m2, v dimenzijah 80,00m x 20,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 20,00m (tolerance ±2,00m).

Kare f12: tlorisna površina kareja znaša 2.800,00 m2, v dimenzijah 80,00m x 35,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 80,00m x 35,00m (tolerance ±2,00m).

Kare h4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2, v dimenzijah 54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).

Kare h6: tlorisna površina kareja znaša 2.700 m2 , v dimenzijah 54,00m x 50,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 50,00m (tolerance ± 2,00m).

Kare h8: tlorisna površina kareja znaša 2.970 m2, v dimenzijah 54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 55,00m (tolerance ± 2,00m).

Kare i2: tlorisna površina kareja znaša 3.075,00 m2, v dimenzijah 89,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni objekt maksimalne višine 60m (tolerance ±2,00m), v trikotni tlorisni obliki z dimenzijami 77,00m x 60,00m (tolerance ±2,00m po krajših stranicah).

Kare j2: tlorisna površina kareja znaša 3.075,00 m2, v dimenzijah 75,50m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v trikotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 42,00m (tolerance ±2,00m po krajših stranicah).

Kare j4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2 , v dimenzijah 54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).

Kare j8: tlorisna površina kareja znaša 2.970,00 m2, v dimenzijah 54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 55,00m (tolerance ±2,00m).

Kare l2: tlorisna površina kareja znaša 1.780 m2 , v dimenzijah 33,75m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m), v trapezni tlorisni obliki z dimenzijami 33,50m–25,50m x 60,00m (tolerance ± 2,00m po daljših stranicah).

Kare l4: tlorisna površina kareja znaša 3.240,00 m2, v dimenzijah 54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 60,00m (tolerance ±2,00m).

Kare k6+l6: tlorisna površina kareja k6 znaša 400 m2 , v dimenzijah 8,00m x 50,00m ter kareja l6, ki ima površino 2.700 m2, v dimenzijah 54,00m x 50,00m. Na parceli k6 je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 8,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Na parceli l6 je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 50,00m, z možnostjo povezave z objektom na parceli k6.

Kare l8: tlorisna površina kareja znaša 2.970,00 m2, v dimenzijah 54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovni oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m (tolerance ±2,00m), v trikotni tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 42,00m (tolerance ±2,00m po krajših stranicah).

Kare n2: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2 , v dimenzijah 30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni objekt maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m) s tlorisnimi dimenzijami 30,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Izjemoma je dopustno povečanje tlorisnih dimenzij predvidenega objekta proti vzhodu do meje OPPN ter povezava z obstoječim poslovnim objektom na parceli št. 875/1, k.o Velenje (poslovna stavba Komunalnega podjetja Velenje). V tem primeru si mora investitor pridobiti posebne strokovne podlage za umestitev v prostor povečanega objekta (v kareju n2) in nanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

Kare n4: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2 , v dimenzijah 30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m) s tlorisnimi dimenzijami 30,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Izjemoma je dopustno povečanje tlorisnih dimenzij predvidenega objekta proti vzhodu do meje OPPN ter povezava z obstoječim poslovnimi objekti na parcelah št. 872/5, 872/6 in 872/8, vse k.o Velenje (Poslovna cona Rudarski dom v Velenju). V tem primeru si mora investitor pridobiti posebne strokovne podlage za umestitev povečanega objekta v prostor (v kareju n2) in nanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

V karejih, ki so namenjeni poslovno obrtni dejavnosti je dopustna tudi gradnja stanovanjskih površin, nastanitvenih objektov in objektov za servisno uslužnostne in izobraževalne dejavnosti, ter garažne površine.

Za vsak kare je potrebno glede na dejanske potrebe investitorjev izdelati lokacijsko arhitekturni preizkus členitve posameznih karejev, na katerega je potrebno pridobiti soglasje Mestne občine Velenje. Predvidene obodne gradbene linije predvidenih karejev in stavb je potrebno upoštevati v največji možni meri.

Znotraj karejev in zelenih ter ostalih površin so možne spremembe namembnosti, prav tako pa je dopustno združevanje posameznih karejev, preostalih površin in objektov preko notranjih internih cestnih povezav ter drugačna zasnova predvidenih objektov (oblika in velikost tlorisov, višine objektov, tolerance), ob čemer je zaradi enotnega urbanističnega videza kompleksa potrebno v največji možni meri upoštevati obodne gradbene linije vzdolž povezovalne in sekundarnih cest. Za takšne spremembe je potrebno izdelati posebne strokovne podlage (lokacijski preizkus) ter zanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

Ob obstoječem poslovno prodajnim objektom Cesta Simona Blatnika 16 (parcelna št. 1656/3, k.o. Velenje) je dopustna izvedba dodatnih parkirnih mest in novega dovoza do njih, kot ji opredeljuje projekt z naslovom Idejni načrt zunanje ureditve ob objektu Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju - posebne strokovne podlage; št. projekta Ap 390/2012-PSP, ki jih je izdelalo projektivno podjetje ARHENA, arhitekt Marijan Kac, s.p., Efenkova cesta 61, Velenje, v oktobru 2012. Projekt je sestavni del tega odloka.

III. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

9. člen

3.1. Usmeritve za urbanistično oblikovanje

Pri snovanju kompleksa je poudarek na prilagajanju obstoječim zakonitostim urbanega prostora. Kompleks je zasnovan iz več enot-karejev. Pozidava naj bo glede vertikalnih gabaritov poenotena, pa vseeno dinamična, z vzpostavitvijo posameznih dominant v prostoru. Zaradi neokrnjenih vedutnih pogledov je treba vertikalne gabarite snovati hierarhično glede pomembnosti grajene strukture. Osnovni višinski gabarit celotnega kompleksa znaša 20m, vertikalni poudarki so visoki 30m, vertikalne dominante v prostoru pa merijo lahko v višino do največ 60m.

Pritlični deli objektov bodo v večini namenjeni poslovno trgovski dejavnosti. Iz grafičnega prikaza je razvidna dispozicija kompleksa, glede tlorisnih mer je možna toleranca glede na dejanske potrebe v prostoru.

Zasnova kareja: tlorisne mere kareja so razvidne iz grafičnih prilog.

Kareje je možno členiti in prilagajati dejanskim razmeram v prostoru in potrebam investitorjev.

Pomembno je, da se ohrani kompozicijska zasnova glavnih robnih gradbenih linij karejev v prostoru. Odvisno od dejavnikov, ki upoštevajo nov način gradnje, se bo spreminjal tudi sistem (fleksibilnost) kot tudi členitev posameznih enot in njihove dimenzije. Od vsega tega je odvisna tudi nova tipologija objektov ter gradnje v prostoru na nivoju kareja.

Pri sistemu parcelacije so bile upoštevane dovozne poti iz obstoječih lokalnih cest, oziroma variante napajanja parcel iz severnega in južnega dela zazidave.

Urbanistične predpostavke, ki so vplivale na definicijo oblike in fleksibilnost postavitve objektov na območju OPPN so bile naslednje: faktor izrabe tal, izraba zemljišča, proste površine, osončenost, minimalne razdalje med objekti in številom etaž predvidenih objektov.

Predlaga se oblika in tip gradnje skeletnih objektov, ki slonijo na konstrukcijskih vertikalnih stebrih. Ta koncept se izraža tudi v predlaganem načinu gradnje. Komunikacijski del bo fiksno grajen, ostali del pa je lahko montažen.

Oblikovanje volumna je dimenzijsko omejeno glede na rastre karejev. Višine objektov so določene okvirno, le največje višine ne smejo biti presežene. Dopustne so manjše višine objektov. Objekte je možno graditi fazno.

Tlorisni gabariti stavb so v lokacijskem načrtu opredeljeni z maksimalnimi gabariti stavb (z gradbenimi mejami stavb), ki so prikazani v kartografskem delu načrta. Glede na nujnost prilagoditve novo oblikovanih zemljiških parcel razpoložljivemu prostoru, v katerega so umeščeni kareji kot posamezne enote, so posamezni kareji določeni z velikostjo posameznih pripadajočih parcel (funkcionalne enote), znotraj katere se vselej ohranja robni nepozidani pas proti cesti, ki je razviden iz grafičnih prilog. Vertikalni gabariti stavb so večinoma omejeni z višino 20,00 m, razen stavb na dominantnih legah, kjer se dopušča največja višina 30,00 m in stavb, ki jih imenujemo vedutni markerji, za katere je dopuščena največja višina do 60,00m nad koto urejenega terena. Znotraj tako oblikovanega volumna je možna izvedba več etaž, pri čemer pa so bruto površine stavb in specifika dejavnosti neposredno vezani z zagotovitvijo zadostnih površin za mirujoči promet zaposlenih in obiskovalcev. Lokacije višjih stavb so opredeljene v kartografskem delu OPPN. Dopustna je gradnja podzemnih garaž glede na geološke razmere terena in gradnja večetažnih garažnih hiš, glede na potrebe celotnega območje glede racionalnega parkiranja.

Mikrolokacije transformatorskih postaj (T.P.) so določene okvirno in se lahko delno prestavijo glede na izvedbene projekte zazidave.

Dopustna odstopanja urbanističnega oblikovanja so možna na podlagi določil 8. člena odloka.

10. člen

3.2. Usmeritve za arhitekturno oblikovanje

-  Arhitekturni elementi, materiali, detajli in barve (strukture) bodo v kontekstu modernih materialov.

- Nakloni strešin so načeloma ravni, pogojeni z zagotovitvijo tehnično sprejemljivega naklona, ki omogoča odvod meteorne vode s streh. Dopustne so tudi enokapnice oziroma dvokapnice minimalnih naklonov, vendar morajo imeti venec tako zasnovan, da dajejo vtis ravne strehe.

- Izbor kritin in barva kritin mora biti načeloma enotna, strehe je možno izvesti v sistemu zelenih streh.

- Napušči streh niso dovoljeni; strehe so načeloma skrite za fasadnimi elementi oziroma oblogami fasad.

- Stavbe so lahko grajene klasično ali montažno.

- Na predvidenih parcelah je dovoljena gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov ob že zgrajenih manj zahtevnih in zahtevnih objektih, ki pa morajo biti oblikovno skladni z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe.

- Minimalna dolžina dovoza do objekta od lokalne ceste je 6,00 metrov. V primeru drugačnih odmikov je potrebno pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

11. člen

3.3. Usmeritve za krajinsko oblikovanje

Zelene površine so del bivalnega okolja, ki vpliva na njegovo kvaliteto in ugodnejši ambient.

Na določenih delih lokacije so predvidene površine, ki se ne koristijo za pozidavo, temveč kot zelene delitve med posameznimi prostorskimi elementi.

Pri začetnem urejanju lokacije (infrastruktura) je potrebno poudariti, da je boljše, če se zasadi večje število drevja tudi izven pasov, ki so definirani kot zelene površine. Na ta način bo vzpostavljeno kvalitetnejše urejanje prostora, ki bo vzpostavilo presežek kvalitete, z upoštevanjem principa organizirane gradnje z saditvijo drevja kot posameznega kvalitetnega elementa.

Dopustna odstopanja krajinskega oblikovanja so možna na podlagi določil 8. člena odloka.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE KOMUNALNE UREDITVE OBMOČJA

12. člen

4.1. Zasnova prometne mreže

Obravnavani kompleks Tehnološkega parka Velenje je dobro in hitro dostopen iz centralnih predelov mesta Velenje in hkrati nudi odmaknjenost od centralnih mestnih dejavnosti.

Obstoječo prometno mrežo predstavljata obstoječa Koroška cesta, na severu in severozahodu obravnavanega območja in Cesta Simona Blatnika, na južni strani obravnavanega območja. Na ti dve cesti se navezuje celoten prometni sistem na območju OPPN. Predlagana prometna ureditev obe obstoječi cesti povezuje z glavno povezovalno cesto, v smeri S-J, skozi predvideni Tehnološki park Velenja, kot je razvidno iz grafičnih prilog OPPN.

Na novo povezovalno cesto se navezuje nova mreža sekundarnih cest, ki so v večini zasnovane kot slepe ulice in napajajo posamezne kareje.

Kolesarske poti in peš komunikacije so predvidene preko parkovnih ureditev in ob predvidenih novih cestnih povezavah - ulicah.

Parkiranje se bo organiziralo na nivoju ulic, osrednji parkirni prostor v Tehnološkem parku pa je možno organizirati tudi v parkirnih hišah, ki so lahko tudi podzemne.

Glavno prometno navezavo območja sever - jug bo zagotavljala predvidena prometnica, ki predstavlja glavno hrbtenico zazidave. Cesta poteka po osrednjem prostoru in se navezuje na obstoječe križišče na Cesti Simona Blatnika na južni strani. Izvedba ceste je predvidena v širini 6,00 m in bo izvedena z dvostranskim hodnikom za pešce širine po 1,60 m in dvostransko kolesarsko stezo enake širine 1,60 m. Širine kolesarskih stez in hodnikov za pešce so lahko tudi ožje, skladno z veljavnimi prometnimi predpisi. Pri zasnovi ceste je potrebno urediti učinkovito odvodnjavanje meteornih vod z območja cestnega telesa. Utrditev glavne dovozne ceste je predvidena v asfaltni izvedbi z obojestranskimi dvignjenimi cestnimi robniki.

Ob izvedbi cestnega telesa omenjene glavne ceste je potrebno poskrbeti za kompletno sanacijo in rekonstrukcijo obstoječih komunalnih vodov, ki potekajo v obstoječem cestnem telesu.

4.1.1. Interne notranje povezave

Notranje interne cestne povezave so zasnovane po sistemu učinkovitega prometnega napajanja predvidenih karejev.

Na območju OPPN so glede na potrebo in možnost napajanja posameznih območij OPPN, predvidene dvosmerne in enosmerne ceste.

Dvosmerne interne povezave so zasnovane s širino vozišča min. 5,50 m, z enostranskim, oziroma obojestranskim hodnikom za pešce širine 1,60 m. Dimenzije hodnikov za pešce so lahko tudi manjše, skladno s veljavnimi prometnimi predpisi. Ob posameznih odsekih teh cest so predvidena tudi območja s parkirišči za osebne avtomobile, po celotnih dolžinah in sicer obojestransko. Predvideno je pravokotno parkiranje.

Ob številnih uvozih k posameznim poslovnim objektom bo možno srečevanje s tovornimi vozili (odvoz odpadkov, urgenca, itd.). Utrditev teh cest bo asfaltna z obojestranskimi dvignjenimi robniki. Robniki bodo na področju uvozov na interna dvorišča izvedeni kot poglobljeni.

Na prometno manj obremenjenih delih območja OPPN, so predvidene enosmerne ceste - dovozi minimalne širine 3,50 m, po možnosti opremljene z enostranskim hodnikom za pešce širine 1,20 m. Enosmerne ceste so praviloma locirane na kratkih enosmernih cestnih odsekih v posamezne kareje.

4.1.2. Pešpoti

Območje predvidenega OPPN je zelo bogato prepredeno s pešpotmi za potrebe peš prometa, oziroma kvalitetnih peš dostopov do posameznih poslovnih karejev. Posebno kvaliteten del pešpoti predstavljajo peš povezave severno od predvidenih večjih objektov. Širina teh pešpoti naj bi znašala vsaj 1,60 m, niveletno in trasno so lahko svobodnejše.

13. člen

4.2. Komunalni vodi

Na območju predvidene ureditve je kanalizacijska mreža že zgrajena in omogoča priključitev omenjenega območja na obstoječo infrastrukturo.  Za vodovod je na voljo cevovod dn 250, del katerega je potrebno prestaviti izven con gradnje in cevovod duktil dn 100, kateri se smiselno poveže na predvideno omrežje. Za padavinske vode je na voljo mreža meteorne kanalizacije, ki poteka okoli obravnavanega območja, medtem, ko je za komunalne odpadne vode na voljo fekalna oz. mešana kanalizacija, ki poteka ob južni meji obravnavanega območja.

14. člen

4.2.1. Predvidena zasnova komunalnih vodov

Predvideno vodovodno in kanalizacijsko omrežje je zasnovano s poudarkom na možnosti fazne izgradnje in z upoštevanjem hidravličnih karakteristik obstoječih omrežij. V tej fazi izdelave projektne dokumentacije so zajete samo trase sekundarnih omrežij in trasa prestavitve primarnega vodovoda. Natančno dimenzioniranje in določitev materialov posameznih vodov bo izvedeno v nadaljnjih fazah izdelave projektnih dokumentacij, ko bodo znani tudi količinske potrebe posameznih uporabnikov priključenih na predvidena omrežja. Prav tako bodo v kasnejših fazah projektiranja dimenzionirani priključni cevovodi z vodomernimi mesti.

Prikazana je tudi razporeditev javnih hidrantov za zagotavljanje minimalne požarne varnosti obravnavanega območja. Za zagotavljanje večje požarne varnosti bo potrebno to zagotoviti preko interne hidratne mreže posameznega uporabnika.

Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z zakonskimi predpisi in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v padavinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).

Kanalizacija v obravnavanem območju se mora zgraditi v ločenem sistemu odvajanja kanalizacije za padavinsko vodo in kanalizacije  odpadnih voda, s priključitvijo na obstoječo kanalizacijsko omrežje. Priključitev novih objektov oziroma omrežij na obstoječe kanalizacijsko omrežje je možna do dovoljene hidravlične obremenitve obstoječih kanalizacijskih naprav, oziroma je potrebno predvideti povečavo ali dopolnitev le teh, kar je potrebno upoštevati pri izdelavi PGD projektne dokumentacije za obravnavano območje.

15. člen

4.2.2. Predvidena zasnova vodovodnega omrežja

Obravnavano področje se bo oskrbovalo iz cevovoda dn 250, del katerega se prestavi izven con gradnje. Predvidena je trikratna navezava na cevovod dn 250 in dvakratna navezava na cevovod dn 100. Vodovod je predviden tako, da bo možna oskrba vsakega območja-kareja vsaj iz dveh neodvisnih smeri. Omrežje je zasnovano tako, da bo možna fazna izgradnja. Nadzemni hidranti so razporejeni v skladu z veljavnimi predpisi, radij delovanja posameznega hidranta je 80 m.

Trasa vodovoda bo potekala, razen pri prečkanju, izven povoznih površin, pod kolesarskimi stezami, pločniki za pešce  ali v zelenicah.

Minimalna globina vodovodnega cevovoda od nivoja urejenega terena do temena cevi znaša za:

- Primarne cevovode      1,2 m,

- Sekundarne cevovode 1,0 m,

- Priključne cevovode     0,8 m.

Izjemoma je dovoljena globina vodovoda največ do 3 m od nivoja urejenega terena do temena cevi v maksimalni dolžini 30 m.

Če v geološkem poročilu ne bo drugačnih zahtev je na dnu jarka, ki poteka v terenu IV. ali višje kategorije, potrebno pripraviti peščeno posteljico debeline 10 cm iz peska zrnatosti 0-4 mm in cevi obsuti in prekriti z enakim materialom v debelini 15 cm nad temenom. Dopustna je tudi priprava posteljice,  obsutje in prekritje cevovoda s presejanim izkopanim materialom enake zrnatosti kot velja za pesek.

16. člen

Križanje in prečkanje vodovodov z drugimi podzemnimi napeljavami, napravami in objekti

Vsa križanja morajo biti usklajena s pogoji križanj ostale komunalne infrastrukture predvsem tam kjer je prostor za gradnjo omejen.

Pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi napeljavami vodovod načeloma poteka horizontalno (brez vertikalnih lomov). Križanja vodovoda s komunalnimi vodi morajo potekati pravokotno, izjemoma je lahko kot prečkanje osi vodovoda in osi druge podzemne instalacije med 45° in 90°. Kot križanja ne sme biti manjši od 45°.

V izjemnih primerih se lahko teme cevi spusti do globine 1,0 m pod drugo podzemno napeljavo, vendar ne globlje kot 3,0 m pod koto dokončno urejenega nivoja terena, ali pa dvigne nad njo, vendar največ do višine, ki je v tem odloku predvidena kot minimalna globina za posamezne tipe cevovoda.

V vsakem primeru spremembe smeri vodovoda v vertikalni smeri je potrebno ugotoviti možnost nastanka zračnih čepov ali usedanja sedimentov ter predvideti in izvesti ustrezno odzračevanje oziroma izpiranja vodovoda.

Vertikalni odmiki med vodovodi in drugimi podzemnimi napeljavami, merjeno od medsebojno najbližjih sten vodovoda in drugih komunalnih napeljav, ne morejo biti manjši od odmikov, navedenih v nadaljevanju. Praviloma mora vodovod potekati nad ostalimi komunalnimi vodi.

Zahteve križanj, ko poteka vodovod nad komunalnimi vodi:

Vodovod nad kanalizacijo - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m. V primeru, da je odmik manjši od 0,5 m, mora biti vodovod vgrajen v zaščitno cev.

Vodovod nad toplovodom - toplovod mora biti toplotno izoliran, debelina izolacije mora zadostovati zakonskim zahtevam. Vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.

Vodovod nad plinovodom, PTT, TV, signalnimi in elektro kabli - vertikalni odmik je najmanj 0,5 m.

Zahteve križanj, ko poteka vodovod pod komunalnimi vodi:

Vodovod pod kanalizacijo - vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi. Ustji zaščitne cevi morata biti vodotesni in odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 2,5 m na vsako stran. Vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do temelja kanala mora znašati najmanj 0,5 m.

Vodovod pod toplovodom - vodovod mora biti vgrajen v zaščitni cevi. Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi kanalizacije najmanj 1,0 m na vsako stran. Vertikalni odmik od temena zaščitne cevi do spodnjega oboda toplovodne napeljave mora znašati najmanj 0,5 m.

Vodovod pod plinovodom, PTT, TV, signalnimi in elektro kabli - plinovod, PTT, TV in elektro kabli morajo biti vgrajeni v jekleni zaščitni cevi in ustrezno signalizirani. Ustji zaščitne cevi morata biti odmaknjeni od zunanje stene cevi vodovoda najmanj 1,0 m na vsako stran. Vertikalni odmik znaša najmanj 0,5 m.

Če predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je treba s posebnimi ukrepi preprečiti direktni stik. Preprečiti je treba tudi prenose sil po veljavnem standardu. Pri križanju komunalnih vodov morajo biti posamezni vodi ustrezno signalizirani.

Pri gradnji komunalnih vodov pod vodovodnim cevovodom, je vodovodni cevovod potrebno zaščititi pred posedanjem in zlomom za čas gradnje.

Horizontalni odmiki (svetli odmiki) vodovodnih vodovodov od drugih komunalnih napeljav in objektov:

Trajno grajeni objekti morajo biti odmaknjeni od:

- magistralnega vodovoda najmanj 5,0 m;

- primarnih in sekundarnih vodovodov najmanj 3,0 m;

- priključnih vodov najmanj 1,0 m.

V kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno vodovodni cevovod položiti v vodotesno zaščitno cev najmanj 0,5 m od zunanjih robov objekta (tlorisne površine).

Horizontalni svetli odmiki ostalih komunalnih vodov od oboda vodovodne cevi morajo praviloma znašati:

| Komunalni vod | Globina komunalnega voda v odvisnosti do vodovoda | Odmik |
| --- | --- | --- |
| Odpadna in mešana kanalizacija | manjša ali enaka | 3,0 m |
| Padavinska kanalizacija | manjša ali enaka | 1,5 m |
| Plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave, tv in ptt kabli | manjša ali enaka | 1,0 m |
| Toplovod | manjša ali enaka | 1,0 m |
| Odpadna in mešana kanalizacija | večja | 1,5 m |
| Padavinska kanalizacija | večja | 1,0 m |
| Plinovodi, elektrovodi, kabli javne razsvetljave, tv in ptt kabli | večja | 1,0 m |
| Toplovod | večja | 1,0 m |

Horizontalni odmiki so v posebnih primerih v soglasju z upravljavci posameznih komunalnih vodov lahko tudi drugačni, vendar ne manjši, kot jih določajo standardi. V tem primeru morajo biti komunalni vodi položeni v ustrezni zaščiti in za vsak posamezni primer posebej obdelani.

V soglasju z upravljavcem vodovoda so dovoljeni tudi izredni odmiki v primeru polaganja komunalnih vodov (KRS, signalnimi kabli in sekundarni razdelilni PTT) v isti izkopani jarek. V tem primeru je dovoljeno vzporedno polaganje s cevovodom z minimalnim odmikom 30 cm in sicer v skrajnem desnem robu kanala v smeri toka vode v vodovodnih ceveh, poglobljenim za 10 cm pod dnom vodovodnega cevovoda, v peščeni posteljici. Posebno je treba paziti, da se med izkopom zagotovi stabilnost obstoječih objektov, naprav in podzemnih napeljav.

17. člen

4.2.3. Meteorna kanalizacija

Konfiguracija terena in globina kanalizacije na katero se bo priklopila nova meteorna kanalizacija omogočata gravitacijski sistem odvajanja padavinskih voda. Minimalni padec znaša 1,0 %.

Trasa meteorne kanalizacije poteka po večini v cestnem telesu in omogoča odvodnjavanje cestnih površin, kot tudi odvajanje padavinske vode iz parkirnih, strešnih in ostalih neprepustnih površin. Dimenzije kanalov se bodo določile na podlagi hidravličnega izračuna v kasnejših fazah izdelave projektne dokumentacije. Predvidena meteorna kanalizacije se bo priključila na obstoječo meteorno kanalizacijo, in sicer v jašek st. Id 19236.

Minimalni premer meteornega kanala znaša 300 mm. Upravljavec dovoljuje uporabo betonskih, armiranobetonskih, pvc, pp in pe cevi, priporoča pa se uporaba pvc cevi ali armiranobetonskih cevi. V primeru uporabe pvc, pp ali pe cevi upravljavec zahteva vgradnjo cevi trdnostnega razreda sn8 ali več. Za vse vrste cevi mora biti dokazana nosilnost na podlagi statičnega izračuna. Potrebni premeri kanalov se bo določil na podlagi hidravličnega izračuna z upoštevanjem minimalne in maksimalne dovoljeno hitrost toka, ki bo znotraj intervala 0,5 m/s in 3,5 m/s.

Predvidena trasa omogoča nemoteno vzdrževanje kanalizacije in dostop z vozili za čiščenje in snemanje kanalizacije. Načrtovani cevovod je brez lomov med posameznimi revizijskimi jaški, potrebni lomi bodo izvedeni v jaških z oblikovano muldo.

Projektirana meteorna kanalizacija križa obstoječe komunalne vode (vodovod, elektro vode, PTT vode in toplovod) z vertikalnim odmikom 0,3 - 0,5 m. V podolžnih profilih in situaciji komunalnih vodov bodo vrisani komunalni vodi, ki prečkajo trase predvidenih kanalov oziroma so z njimi vzporedni.

18. člen

4.2.4. Fekalna kanalizacija

Prav tako, kot pri meteorni kanalizaciji je tudi pri fekalni kanalizaciji mogoče gravitacijsko odvajanje komunalnih odpadnih voda. To nam dopuščata tako konfiguracija terena, kot tudi, globina priključnega jaška (jašek id 16234) na obstoječi fekalni kanalizaciji. Priporoča se vgradnja pvc cevi togostne trdnosti sn8 ali več, dovoljeno pa je vgraditi tudi cevi iz drugih materialov.

Minimalni potrebni padec je 1,0 %, minimalni premer fekalnega kanala pa znaša 200 mm. Trasa za odvod komunalne odpadne vode poteka tako, da je možna priključitev vseh objektov iz predvidenih zazidalnih površin na obravnavanem območju. Zagotovljena je potrebna hitrost odtoka znotraj intervala 0,5 m/s in 3,5 m/s. Prav tako bo dokazana statična stabilnosti cevi fekalnega kanala.

Predvidena trasa omogoča nemoteno vzdrževanje kanalizacije in dostop z vozili za čiščenje in snemanje kanalizacije. Upravljavec izrecno zahteva, da je med posameznimi revizijskimi jaški načrtovani cevovod brez lomov, potrebni lomi morajo biti izvedeni v jaških z oblikovano muldo. Ključnega pomena pri fekalni kanalizaciji je tesnost kanalskega sistema.

19. člen

4.3. Elektro vodi

Daljnovod 2 x 110 kv Velenje - Dravograd:

Dv 2 x 110 kv Velenje-Dravograd poteka po osrednjem prostoru OPPN, zato se predvideva prestavitev in kabliranje na severno zahodni predel OPPN, in sicer v območje koridorja predvidene hitre ceste po naslednjimi pogoji:

V skladu z energetskim zakonom je potrebno upoštevati širino varovalnih pasov, ki znaša za dv 2 x 110 kv: 30 m (15 m od osi dv). Za podzemni kablovod 2 x 110 kv znaša varovalni pas 6,5 m (3 m od osi dv). Dosežene morajo biti predpisane varnostne višine in varnostne oddaljenosti.

V kolikor bodo objekti, ki spadajo v območje I. in II. stopnje varstva pred elektromagnetnem sevanju posegali v varstveni pas predmetnega dv 2 x 110 kv oz. kablovoda 2 x 110 kv, si je potrebno pri pooblaščeni strokovni instituciji v skladu s predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in bivalnem okolju, naročiti izdelavo študije vplivov elektromagnetnih sevanj. Dokazilo o ne preseganju predpisanih EMS je osnova za izdajo pozitivnega mnenja oz. soglasja upravljavca daljnovoda.

V primeru položitve predmetnega kablovoda 2 x 110 kv v kineto, skupaj z drugo linijsko infrastrukturo kot so, vodovod, kanalizacije oziroma v cestno telo, je potrebno preveriti ali ni medsebojnih negativnih vplivov.

V varovanem pasu podzemnega kablovoda ni dovoljeno graditi objektov, saditi dreves, zniževati koto terena in izvajati izkopov.

Za vsak poseg v elektroenergetski koridor je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja, ki obdeluje približevanje in križanje z vn prenosnimi vodi. Investitor oz. projektantska organizacija, ki bo projektirala križanje mora na projektantske rešitve pridobiti soglasje upravljavca daljnovoda.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati varnostne globine in varnostne oddaljenosti kablovoda do vseh delov novogradenj. V projektni dokumentaciji mora biti podana situacija objekta z osnovnimi gabariti in razvidna zadostitev zakonsko zahtevanih odmikov od kablovoda.

V fazi projektiranja je potrebno zagotoviti, da bo vzdrževalno osebje in mehanizacija izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih daljnovodov omogočen neoviran dostop do vseh mest podzemnega kablovoda ob kateremkoli času.

20 kv daljnovodi na območju KS Stara vas Velenje

Obstoječi daljnovodi 20 kv se bodo na lokaciji med RTP Velenje in območjem Starega jaška prestavil ob traso hitre ceste in kablirali.

Kabliranje bo zajelo naslednje 20 kv vode:

- K18 Stari jašek – industrijska cona;

- K30 jama Škale – vp Hrastovec;

- K12 Velenje 2;

- K20 Velenje1;

- D50 Paka;

- D1 Slovenj Gradec.

Novo traso prestavitve vodov je potrebno uskladiti s traso predvidene hitre ceste in s traso prestavitve 2 x 110 kv dv.

Na novi trasi morajo vsi vodi biti položeni v cevno kanalizacijo, prav tako mora biti položena ustrezna rezervna cevna kanalizacija za potrebe kasnejšega razvoja omrežja. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tipizacijo upravljavca daljnovodov.

Na območju predvidene pozidave OPPN ni zadostnih kapacitet električne energije, zato je potrebno zgraditi nove transformatorske postaje, katere so smiselno locirane v središča odjema.

Energija za napajanje predvidenih transformatorskih postaj je na razpolago na sn vodu k18 Stari jašek – industrijska cona (k18) in na sn vodu jama Škale – vp Hrastovec (k30).

Za priključitev posameznih objektov v območju OPPN, si mora investitor pridobiti soglasje upravljavca za priključitev na distribucijsko omrežje.

Pri načrtovanju in gradnji objektov na območju OPPN je potrebno upoštevati veljavno tipizacijo distribucijskih podjetij, veljavne tehnične predpise in standarde.

Strokovne podlage (idejni projekt elektrifikacije) bodo služile kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI preureditve sn nadzemnih vodov, predvidenih transformatorskih postaj s priključnimi sn električnimi vodi in nn električnih priključnih vodov za predvidene objekte v območju OPPN.

20.člen

4.4. Predvideni posegi v bližini distribucijskega omrežja daljinskega ogrevanja s toploto (dot)

Pri pripravi projektne dokumentacije je  potrebno upoštevati obstoječe stanje:

Glavni vod distribucijskega omrežja – 2c vročevodnega sistema (140/70 np 16) dot, številka 3807. Vod poteka ob robu zazidave do tpp 440.

Priključni vod distribucijskega omrežja – 2c vročevodnega sistema (140/70 np 16) dot za tpp 440, številka 7842.

Sekundarno omrežje – 2c toplovodnega sistema (110/70 np 6) iz tpp 460.

Predvidena priključitev na distribucijski sistem ogrevanja (ogr) in toplo sanitarno vodo (tsv)

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih zahtev upoštevati še  Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Komunalno podjetje Velenje, november 2009).

Del objektov se lahko priključi na distribucijsko omrežje dot -2c toplovodnega sistema (110/70 np 6) iz tpp 460.

Za ostale objekte je predvideti nov priključni vod - 2c vročevodnega sistema (140/70 np 16) z novo tpp  in sekundarni 2c toplovodni sistem (110/70 np 6). Priključni vod se naj izvede iz lomišča na cevovodu 3807.

Priključni vod, tpp in sekundarni - 2c sistem se lahko po določilih 3. in 4. člena  Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Ur. list RS št. 41/2008) prenesejo v upravljanje distributerja.

Priključni vod, tpp in sekundarni - 2c sistem bodo v lasti in upravljanju investitorja glede na določila 5. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (Ur. list RS št. 41/2008). Itp je v lasti in upravljanju investitorja.

Določitev priključnih moči toplotnih naprav se izvede v skladu z 2. točko Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj (KPV,  november 2009).

Investitor mora od distributerja pridobiti soglasje k projektni rešitvi ali soglasje k izvedbi iz katerega je razvidno, da so pri izdelavi PGD ali PZI projektne dokumentacije upoštevani vsi zakonski predpisi.

V primeru, da se po izgradnji distribucijskega omrežja, tpp le to kasneje pogodbeno prenese v lastnino Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj, ter jo prevzame v upravljanje distributer, je potrebno pred pričetkom del dostaviti  distributerju v potrditev  projektno dokumentacijo  v fazi PZI.

20.a  člen

4.5. Plinovodno omrežje

Zaradi potreb po oskrbi s plinom, se za nove objekte predvideva izgradnja srednjetlačnega plinovodnega omrežja z glavnim, ter priključnimi plinovodi na obravnavanem območju, z možnostjo poznejše navezave na plinovodno omrežje.

Predviden obratovalni tlak je 3 bar z možnostjo dviga na 4 bar v primeru večjih potreb po zemeljskem plinu.

Pri projektiranju in izvedbi plinovodnega omrežja na območju OPPN je potrebno upoštevati zakonske in tehnične predpise s področja plinovodnega omrežja, ter upoštevati pogoje upravljalca plinovodnega omrežja.

V primeru drugačnih rešitev zasnove plinovodnega omrežja, je potrebno na izdelane posebne strokovne podlage pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

21. člen

Na območju, ki ga obravnava OPPN ni evidentiranih objektov ali površin kulturne dediščine, zato ukrepi za varovanje kulturne dediščine niso potrebni.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

22. člen

6.1. Varstvo pred hrupom

Predel zahodno od glavne povezovalne komunikacije v smeri sever-jug Tehnološkega parka Velenje sodita v IV. stopnjo varstva pred hrupom, predel, ki meji na stanovanjsko sosesko – vzhodno od glavne povezovalne komunikacije v smeri sever - jug, pa v III. stopnjo varstva pred hrupom.

V nadaljnjih fazah projektiranja morajo biti zagotovljene takšne rešitve na objektih, ki ne bodo zahtevale dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za načrtovane objekte, ki so ali bodo posledica njenega obratovanja.

V primeru prekoračene obremenitve okolja pri obratovanju cone je treba opraviti ustrezne meritve in na podlagi le teh izvesti ukrepe, ki bodo zagotovili znižanje hrupa na z veljavno zakonodajo predpisano raven.

23. člen

6.2. Varstvo zraka

Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati mejnih količin vsebnosti snovi, ki so zakonsko določene. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materialov, ki omogočajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino, skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi. Investitor je dolžan takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije v zrak, ki izvirajo iz dejavnosti, predvidene v tem OPPN ter tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost.

24. člen

6.3. Varstvo tal in vode

Odvajanje odpadnih voda z območja urejanja mora biti urejeno v skladu s pogoji, določenimi v zakonodaji s tega področja. Na meteorno kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste meteorne vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposredno v vode, skladno z zakonskimi določili. Meteorne vode s parkirišč je dovoljeno spuščati v meteorno kanalizacijo le preko lovilca olj in maščob.

V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje ukrepe:

- ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu v nasipu, do višine 2,00 m in ločeno od ostalega materiala izkopa. Po izvršenih delih se humus lahko uporabi pri zunanjih ureditvah (parkovne površine in zelenice);

-  material za nasipanje terena mora biti inerten oziroma brez škodljivih primesi;

- za začasne prometne in deponijske površine se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in površine na katerih so tla manj kvalitetna in utrjena;

- gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila morajo biti tehnično brezhibna, da ne bi prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja goriva ali olja, popravila ali točenje goriva v gradbene stroje pa se mora izvajati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delovnih prostorih;

-  izvajalci del so dolžni z nevarnimi kemikalijami in nevarnimi odpadki na gradbišču ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in preprečiti škodljive vplive na tla, vode in okolje nasploh. Zagotovljeno mora biti ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje teh snovi, z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi, prostor pa mora biti tudi zaščiten pred atmosferskimi vplivi. Izvajalci del morajo med drugim zagotoviti, da so na območju gradbišča skladiščene najmanjše možne količine pri gradnji uporabljanih nevarnih kemikalij in sicer čim krajši čas. Za skladiščenje nevarnih kemikalij naj se uporablja originalna embalaža, posode za skladiščenje pa morajo biti zaprte in ustrezno označene (oznaka nevarnosti);

- prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali v kanalizacijo;

- predvidijo se nujni ukrepi za odstranitev in začasno ali trajno odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi. Nevarni materiali lahko nastanejo pri nezgodah na tehnoloških površinah (na primer razlitje pogonskega goriva). Onesnaženi material (onesnažena tla ali druge odpadke) je potrebno preiskati skladno z določili pravilnika o ravnanju z odpadki z namenom, da se opredeli pravilni način odstranitve. Preiskavo izvede ustrezna strokovna institucija, pooblaščena s strani Ministrstva za okolje in prostor RS;

-  z gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z zakonskimi določili;

- prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih nevarnih odpadkov v tla, vode ali v kanalizacijo.

25. člen

6.4. Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem

Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitev novih transformatorskih postaj, ki predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njihovo postavitev in obratovanje se mora upoštevati zakonska določila s tega področja.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen

7.1. Varstvo pred požarom

Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno varstvenimi predpisi. Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce v skladu z zakonskimi določbami. Na območju OPPN je predvideno hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine požarne vode. Razmik med posameznimi objekti mora biti minimalno 8.00 m, da ne omogoča prenosa požara z objekta na objekt.

27. člen

7.2. Varstvo pred potresom

Predvideni objekti morajo biti načrtovani potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti območja.

28. člen

7.3. Obramba in zaščita

Zaklonišča, zaklonilnike ali druge zaščitne objekte za zaščito pred vojnimi nevarnostmi je potrebno predvideti v skladu z zakonskimi predpisi s področja obrambe in zaščite.

VIII. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV

29. člen

Izvajanje gradenj po posameznih karejih OPPN je možno izvajati v več fazah:

– komunalno – energetska in prometna ureditev znotraj posameznega kareja;

– gradnja objektov.

Faznost izgradnje posameznih karejev ni posebej določena. Izvajanje gradenj v posameznih karejih se lahko izvaja neodvisno od urejanja drugih karejev, razen pri gradnji prometnega omrežja in drugega infrastrukturnega omrežja, ki je potrebno za funkcioniranje več oziroma vseh karejev. Faze se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, vedno pa morajo predstavljati posamezne zaključene funkcionalne celote. S posameznimi gradnjami, predvsem zaradi izgradnje infrastrukturnih omrežij, se lahko ob realizaciji posameznega kareja posega tudi v sosednji kare, vendar se tak poseg šteje za del posamezne etape ob urejanju izhodiščne enote. Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na posameznih odsekih se sanira začasne površine deponij materiala in zatravi oziroma zasadi brežine ter preostale površine. Gradnja objektov in potrebne infrastrukture se lahko izvaja sočasno, vendar pa mora biti vsa infrastruktura, predvsem prometna, zgrajena in dana v uporabo pred začetkom uporabe objektov.

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

30. člen

Znotraj območja OPPN so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag in pridobitvi soglasja Mestne občine Velenje.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen

S tem odlokom preneha veljati:

-  Odlok o zazidalnem načrtu obrtne, servisne in stanovanjske cone Stara vas, območje urejanja O4/3 v Velenju (Uradni vestnik občine Velenje št. 10/86, 8/93 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 1/99, 22/06, 22/07, 13/09);

-  Odlok o lokacijskem načrtu Stara vas – sever (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 9/06);

-  Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 22/06-UPB1, 4/07 in 3/08) za območje urejanja M4/11.

32. člen

Odlok o OPPN in pripadajoči projekt opisan v 1. členu tega odloka je na vpogled na pristojnem uradu Mestne občine Velenje in na Upravni enoti Velenje.

33. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 20/12) vsebuje naslednjo končno določbo:

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje) (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/17) vsebuje naslednjo končno določbo:

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

# Številka:  350-03-0002/2010

Datum:

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL